附件一

清扫车（港区清洁设备）公开招标采购

项目清单及要求

| 序号 | 物资名称 | 质量技 术标准 | 单位 | 数量 | 交货期限 | 交货 地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 清扫车（港区清洁设备） |  |  | 20 |  |  |  |
| 1 | 干式清扫车 |  | 台 | 8 | 合同签订后一个月内 | 青岛6/旅顺2 |  |
| 2 | 湿式清扫车 |  | 台 | 12 |  | 舟山4/宁德2/湛江2/三亚4 |  |

干式清扫车技术要求：

一、主要技术参数

1、底盘品牌：采用国Ⅳ排放标准，单桥、双轴、两驱通用底盘

2、底盘发动机：柴油发动机

3、底盘发动机功率（kw)：≥85

4、副发动机功率（kw)：≥55

5、外形尺寸（mm）：（5600～5700）×（1950～2050）×（2410～2470）

6、垃圾仓容积（m3）：≥4.0

7、整备质量：≥5200kg

8、最大总质量：≥7300kg

9、最大清扫宽度（mm):≥3000

10、清扫速度（km/h）：≥3～15

11、最大清扫能力（m2/h）：≥45000

12、最大抽吸能力（mm）：≥110

13、采用中置两扫盘，干式除尘方式

二、主要性能要求

1、副发动机选用自动离合装置（能确保副发动机起动、停机时正常工作，并利于发动机的维护）。

2、采用双层滤芯空气滤清器+离心式预滤器（提高发动机使用寿命）。

3、采用褶式双层钢丝滤筒式除尘器装置（增加过滤面积，提高处理风量，减小过滤风速，且安装维修方便，易清灰、故障率低）。

4、除尘装置采用脉冲清灰＋震动清灰装置（便于除尘器被灰尘堵塞后的清除）。

5、具有风道转换机构（可使扫路车在阴雨天能够继续工作，使得车辆在能够真正适用于任何季节的路面作业）。

6、计划装备清扫电视监控仪（清扫电视监控仪为扫路车操作人员，观察清扫质量及扫刷的作业状况，提供图像监控的功能）。

7、安装自动避障、回位的清扫装置（扫刷采用弹簧悬浮避障结构，防止扫刷遇到障碍物被撞坏的可能）。

8、抽吸盘采用全浮动连接结构（可充分保证在进行清扫作业时，吸盘可根据路面状况随动，以保证吸盘与路面的间隙始终保持不变）。

9.产品必须是国家《车辆生产企业及产品》目录内的产品，符合国家环保标准、并要求可免征车辆购置税。

三、其它

1、每台车辆配备两年的消耗品及易损件。

2、质保两年，对于客户无法解决的技术问题，提供免费上门服务。

湿式清扫车技术要求：

一、主要技术参数

1、底盘品牌：采用国Ⅳ排放标准，单桥、双轴、两驱通用底盘

2、底盘发动机：柴油发动机

3、底盘发动机功率（kw)：≥85

4、副发动机功率（kw)：≥55

5、外形尺寸（㎜）：（5800～5850）×（1980～2070）×（2410～2450）

6、垃圾仓容积（ｍ3）：≥5.0

7、水箱容积（L）：≥1000

8、整备质量：≥ 4600kg

9、最大总质量：≥7300kg

10、最大清扫宽度（m):≥3

11、清扫速度（km/h）：≥3～15

12、最大清扫能力（m2/h）：≥45000

13、最大抽吸能力（mm）：≥110

14、清扫形式：采用中置四扫刷，后置吸盘，喷淋、降尘

二、主要性能要求

1、副发动机选用自动离合装置（能确保副发动机起动、停机时正常工作，并利于发动机的维护）。

2、扫刷驱动马达为选用优质高效的摆线马达（传动效率高、使用寿命长）。

3、垃圾倾卸角度高达≥600（垃圾倾倒更为干净彻底）。

4、垃圾箱与水箱均采用不锈钢板制作（防止水箱及垃圾箱体因锈蚀而早期损坏，主要部件及部位均要求采用不锈钢制做）。

5、采用优质高效的旋涡水泵（提高降尘效果）。

6、清扫装置具有自动避障保护功能或自动复位功能（当扫盘遇到障碍物后，能够自动回缩避让）。

7、扫盘转速为无级调节（可根据具体路况及垃圾量的实际分布情况进行定位在任意转速）。

8、抽吸风机采用高效率低噪音的专用风机（抽吸能力和耐磨性能强，对路面常见垃圾、泥沙及小石块等能一次抽吸干净）。

9、采用独到的手压泵应急举升系统（能够在副发动机出现故障无法启动时控制箱体升降，以及对扫刷、吸口进行提升）。

10、装备清扫电视监控仪（车辆尾部及后侧均装配有观察探头，转换方便，为操作人员提供清扫作业质量及车辆尾部图象的功能）。

11、抽吸盘采用全浮动连接结构（保证在进行清扫作业时，吸盘可根据路面状况随动，以保证吸盘与路面的间隙始终保持不变）。

12、采用双层滤芯空气滤清器+离心式预滤器（提高发动机使用寿命）。

13、产品必须是国家《车辆生产企业及产品》目录内的产品，符合国家环保标准、并要求可免征车辆购置税。

三、其它

1、每台车辆配备两年的消耗品及易损件。

2、质保两年，对于客户无法解决的技术问题，提供免费上门服务。