附件

海军部队文化装备器材质量技术要求

一、数字有线广播设备（GB90010《声频放大器测量方法》）

具有安全和电磁兼容的强制认证标识证书（CCC认证），机柜外观颜色以黑色为主，设备面板与机壳为金属材料，印制特定标识和编码(生产前由需求方提供)

（一）控制系统

1.操作屏幕：≥3.5寸，彩色屏

2.智能电源管理：≥6组（并可扩展）

3.接收广播： AM/FM自动搜台，20个频道记忆

4.晴雨天模式：手动切换

5.自动播音存储：≥90条，32组

6.插卡播音：SD卡，U盘（8G）

7.资料备份：支持方案和歌曲备份

8.独立分区：≥10路

9.主备切换：支持自动/手动

10.失真度：≤1%

11.频率响应：200Hz-16kHz

12.信噪比：≥75db

13.线路音调：独立可调

14.幻像电源：48V可调

15.限压功能：数字限压技术

16.时间提示：钟声提示

17.紧急广播：支持即插即用

18.内置碟机：支持DVD/CD/VCD

19.数码录音：内置16bit，32kb/s

20.整机复位：手动

21.监听：内置（可选区）

22.常用音乐：内置军号、国歌、军歌

（二）数字功放及前置

1.数量：功放2台，前置1台或嵌入控制系统

2.功放额定功率：≥850W

3.输出电压：70-100V

4.频率响应：200～16KHZ

5.失真度：≤1%

6.信噪比：≥90dB

7.功放保护：过压/欠压/过流/过热/短路

8.散热方式：风冷

9.前置输入：≥3路话筒+3路线路

10.通道音量：独立可调

11.前置输入灵敏度：话筒-36db，线路-10db

12.前置输出灵敏度：0db±1db

（三）室外音柱

1.配备数量：12只

2.音柱功率：45W

3.音柱音频输入电压：70-100V

4.灵敏度：≥95db

5.音柱材料：铝合金防雨防锈材料

（四）其他

1.配置线缆：RVV2×1.5，1000米

2.整机电源：模块化变压器+稳压

3.电源范围：180～220V/50Hz

4.机柜：600 ×600 × 960 mm

5.机柜移动/固定方式：带脚刹滚轮

6.海军部队需求：故障报警至指定手机、密码登陆保护，防盐雾喷涂防护膜，外接插件防腐镀金处理，音柱采用专用防水插头。

二、旅团音响设备

具有安全和电磁兼容的强制认证标识和证书（CCC认证），设备外观以黑色为主，金属面板及机壳，印制特定标识和编码(生产前由需求方提供)

（一）调音台

1. 话筒+线路通道：≥12+4路

2. 话筒通道调节：增益、高频、中频、低频

3. 总谐波失真：≤0.1%（THD+N）

4．频率特性：20～20KHz（±0.5dB）

5．幻像电源：48V

6．母线编组：≥2路AUX+1路EFF

7. 输出：4路SUB+2路R/L

8．话筒输入灵敏度：-70db～-20db

9．增益范围：-20dB～+60dB

10．话筒输入灵敏度：-70dB～-20dB

11．信噪比：≥95dB

12. 新功能加分项：SD卡播放，蓝牙播放，USB录音，简易数字效果器

（二）主功放（2台）

1．额定功率：≥700W/8Ω×2

2. 频响：20～20KHz（+1/-3dB）

3．总谐波失真：≤0.1%

3．信噪比：≥95dB

4．阻尼系数：≥800

5. 电源范围：180V～230V/50Hz

（三）返送功放（1台）

1.额定功率：≥350W/8Ω×2

2.频响：20Hz～20KHz（+1/-3dB）

3.总谐波失真：≤0.1%

4.信噪比：≥108dB

5.阻尼系数：≥600

6.电源范围：180V～230V/50Hz

（四）主音箱（4只）

1.额定功率：≥500W/8Ω

2.频响：40Hz～18KHz

3.灵敏度：≥99dB

（五）返送音箱（2只）

1.额定功率：≥300W/8Ω

2.频响：50Hz～18KHz

3.灵敏度：≥95dB

（六）效果器（1台）

1.频响：20Hz～20KHz

2.失真度：≤0.01%

3.信噪比：≥90dB

4.抑制器：内置啸叫抑制功能

5.可实现各种场景模式，如演唱、热舞、欣赏等

6.电源范围：115V～230V/50Hz

（七）均衡器（1台）

1.频段：双路31段，带高低频切除

2.频率响应：20～20KHz±1dB

3.输入阻抗：10KΩ平衡或非平衡

4.输出阻抗：≤50 Ω平衡或非平衡

5.最大输出电平 9.5V

6.信噪比：≥108dB

7.电源范围：115V～230V/50Hz

（八）无线话筒（2只）

1.频率响应：80Hz～16KHz

2.指向性：心型

3.灵敏度：-75±3dB

4.阻抗：500Ω

5.失真度：≤0.5%

（九）其他要求

1.三防处理：防盐雾喷涂防护膜或灌胶处理

2.外接插件：镀金防腐处理

3.音箱连接头：专用防水接插件

4.机柜：专业机柜

5.线材：配套成品音箱线200米（直径2.5mm）及连接线

6.产品使用说明书、售后服务手册、质量合格证、保修卡

三、连队音响设备

具有安全和电磁兼容的强制认证标识和证书(CCC认证)外观以黑色为主，金属面板及机壳，印制特定标识和编码(生产前由需求方提供)。

（一）功放（ 1台）

1.额定功率：2×≥350W/8Ω

2.频响：20Hz—20KHz（±1.5dB）

3.信噪比：≥98dB

4.输入灵敏度：270mv±10mv

5.输入接口：4路话筒+2路线路+1路USB

6.卡拉OK：具有卡拉OK演唱及人声音色调节功能

7.效果器：内嵌式

8.电平指示：3段以上LED显示

9.电路保护：过压/过流/过热/短路

9.嵌入声源：AM/FM收音机，DVD/CD机，蓝牙

10.电源范围：180-240V/50Hz

（二）音箱（ 2只）

1.额定功率：≥250W，阻抗8Ω

2.保护措施：过载保护

3.频响：40Hz—20KHz

4.分频：二分频（高频≥1.3寸，低频≥12寸）

5.灵敏度：≥95dB

6.音箱支架：落地三角架

7.音箱线材：40米（线径2.5mm）

（三）有线话筒（ 2支）

1.频率响应：48Hz—18KHz

2.极性模式：心型

3.灵敏度：-75dB（±3）

4.阻抗：≥500Ω

5.话筒线材：外配10米以上话筒成品线

6.话筒支架：移动支架 2只

（四）其它要求

1.三防处理：防盐雾喷涂防护膜或灌胶处理

2.外接插件：镀金防腐处理

3.音箱连接头：专用防水接插件

四、液晶电视机

外观颜色以黑灰色为主，可内置海军指定开机画面，印制特定标识和编码(生产前由需求方提供)。

（一）55英寸

1．操作系统： Android4.2或以上版本

2．CPU： 64位双核或四核

3．GPU/VPU ：双核或四核

4．操作系统内存：4G

5．屏幕分辨率：3840×2160（4K）

6．背光源：LED直下式

7．刷屏率：60Hz

8. 亮度：（cd/m2）≥500

9. 对比度：≥5000:1

10．扫描方式：逐行

11．支持高清： 2160p\1080p\1080i\720p

12．响应时间：≤6ms

13．水平/垂直视角：178/178度

14．音响系统：立体声或环绕立体声

15．音频输出功率：8W×2

16．USB端口： 2.0（或3.0）×2（允许容量≥2T）

17．USB视频格式： MP4\AVI\MPG\RM\RMVB\MOV\MKV\MPEG

18．USB图像格式：JPG\JPEG\PNG\BMP

19．高清接口： HDMI×2

20. 其他接口： RF，VGA，AV，R/L

21. 电源范围： 180-250V/50Hz

22. 整机消耗功率：≤150W

23. 待机功率：≤0.5W

24. 网络：具备有线和无线（内置WIFI）联网

25. 外观：超薄型，使用高光工程塑料，窄边设计（或嵌入金属装饰条）

26. 其它要求：电路板防盐雾喷涂处理，外接口件采用镀金防腐处理，U盘允许外接4T大容量硬盘。

（二）42英寸

1．屏幕分辨率：1920×1080（2K）

2．背光源： LED直下式

3．刷屏率：60Hz

4. 亮度：（cd/m2）≥500

5. 对比度：≥5000:1

6．扫描方式：逐行

7．支持高清： 1080p\1080i\720p

8．响应时间：≤6ms

9．水平/垂直视角： 160-180/160-180度

10．音响系统：立体声或环绕立体声

11．音频输出功率：6W×2

12．USB端口： 2.0（或3.0）×2（允许容量≥2T）

13．USB视频格式： MP4\AVI\MPG\RM\RMVB\MOV\MKV\MPEG

14. USB图像格式： JPEG\BMP

15．高清接口： HDMI×2

16．其他接口：RF，VGA，AV，R/L

17．电源范围： 180-250V/50Hz

18．整机消耗功率：≤75W

19．待机功率：<0.5W

20．外观：超薄型，使用高光工程塑料，窄边设计（或嵌入金属装饰条）

21. 其它要求：电路板防盐雾喷涂处理，外接口件采用镀金防腐处理，U盘允许外接4T大容量硬盘。

（三）32英寸

1． 屏幕分辨率：1366×768

2． 背光源： LED直下式

3． 刷屏率： 60Hz

4. 亮度：（cd/m2）≥500

5. 对比度：≥5000:1

6． 扫描方式：逐行

7． 支持高清：1080p\1080i\720p

8． 响应时间：≤6.5ms

9． 水平/垂直视角：160-180/160-180度

10．音响系统：立体声或环绕立体声

11．音频输出功率：6W×2

12．USB端口：2.0（或3.0）×2

13．USB视频格式：MP4\AVI\MPG\RM\RMVB\MOV\MKV\MPEG

14. USB图像格式：JPEG\BMP

15．高清接口： HDMI×2

16．其他接口： RF，VGA，AV，R/L

17．电源范围：180-250V/50Hz

18．整机消耗功率：≤60W

19．待机功率： <0.5W

20．外观：超薄型，使用高光工程塑料，窄边设计（或嵌入金属装饰条）

21. 海军部队需求：电路板防盐雾喷涂处理，外接口件采用镀金防腐处理，U盘允许外接4T大容量硬盘。

五、军营点歌机

具有安全和电磁兼容的强制认证标识和证书(CCC认证)，安全性符合GB 8898-2001，外观以黑灰色为主，金属面板及机壳，印制特定标识和编码(生产前由需求方提供)。

（一）核心系统

1.CPU：双核1.2GHz

2.系统内存：>1G

3.内置硬盘：2TB

4.预存歌曲：20000首（50%高清）

（二）音视频技术

1.支持编辑视频格式：H.264\MPEG1\MPEG2

2.视频输出：AV\VGA\HDMI

3.支持高清：480p\720p\1080p

4.输出音频：立体声

5.音频录制媒介：U盘

6.音调：支持音调升降

7.音效：支持EQ音效

8.外接视频播放：支持U盘或2-4TB移动硬盘

（三）输入输出接口

1.视频接口：VGA×1\HDMI×1

2.音频接口：立体声\光纤

3.录音接口：USB×1

4.其它接口：USB\触屏口\网口

（四）系统界面

1.主界面应用素材：可定制图片\图标\视频

2.功能开发：可定制功能界面

3.搜索方式：歌星\字数\拼音\手写\语种\曲种\分类\模糊检索

4.功能：播放\暂停\原唱\切歌\静音\音量\音调\置顶\删除\顺序\教歌\气氛

5.操作方式：触屏\鼠标\或手机APP

6.空闲期间播放：可指定歌曲循环播放

（五）系统维护

1.升级媒介：U盘\移动硬盘

2.本机参数：密码保护

3.备份：支持备份\恢复

4.滚动条字幕：支持

5.新歌添加：提供音频由公司制作（每年免费提供1到2次曲库升级服务）

6.歌曲更新：支持批量删\增

（六）电气性能

1.电源范围：110V-250V/50Hz

2.工作温度：0-40度

3.工作湿度：5%-90%

4.滚动条字幕：支持

（七）触摸屏性能

1.屏幕尺寸：19英寸1400x900或以上

2.触摸技术：红外管80x50

3.触摸扫描：≥55帧/秒

4.响应速度：<16ms

5.触摸屏连接线长度：>30m

（八）其它要求

1.主机外壳：铝合金面板，金属机壳

2.触摸屏外壳：工程塑料+金属支架

3.三防处理：防盐雾喷涂防护膜

4.外接口件：防腐镀金

5.界面操作流畅度：3D界面流畅无停顿

6.开机画面：使用海军提供的视频素材

六、篮球架

外观颜色具有军队特色，印制特定标识和文字(生产前由需求方提供)

1．箱式底盘独臂篮球架

2．主立柱距篮板正面垂直线≥2250mm，悬臂长度≥1800mm

3．地面距篮筐3050mm

4．主架钢材150×150mm，壁厚≥3mm，使用Q235优质焊管

5．表面处理使用优质全聚脂塑料喷塑

6．调节配件做防锈处理

7．连接结构采用耐酸热镀锌工艺处理

8．箱式底盘≥1000mm×2200mm，箱体壁厚≥3mm，钢架使用≥4mm槽钢

9．配重，单支≥250kg（配重材料为水泥铸块等，由用户自行解决）

10．钢化玻璃篮球板

11．篮板尺寸1800mm×1050mm×30mm

12．篮板厚度≥12mm

13．高强度钢化玻璃材质，通过3C认证，透明度高、抗氧化、耐腐蚀，表面平整、光滑、防晒、防冻，适合高原、高寒、高温地区使用

14．篮板背面带可调节安装装置，篮板正面标有内外边框线，尺寸50±1mm

15．篮板下沿和侧面装有符合国标的防护条

16．篮圈内直径为450±2mm

17．篮圈由直径为Ф17-20mm的圆钢制成

七、乒乓球台

外观颜色具有军队特色，印制特定标识和文字(生产前由需求方提供)

1．分体折叠，带轮可移动，脚轮直径≥100mm，单轮承重100KG以上，具有锁止功能

2．球桌尺寸，2740×1525×760mm

3．厚度≥20mm

4．台面平面度＜3mm

5．台面弹性，220－250mm，光泽度＜8度；台面四角采用尼龙保护垫进行防撞保护

6．台腿，50×50mm方管，壁厚≥2mm，撑立平稳，折叠灵活方便，每半张球台的两边轧网架处底面各装一块铁板保护台面，台面折叠后，球台腿侧方具有插销锁止功能，以防止台面倾倒

7．附带符合国家行业标准的球拍、网架各一副，球一盒

八、台球桌

外观颜色具有军队特色，印制特定标识和文字(生产前由需求方提供)

（一）英式（斯诺克）

1．外沿规格3830mm×2050mm×850mm

2．内沿规格3560mm×1780mm

3．台面材质为天然压石板，40mm±1.5mm

4．台桌框架采用天然实木，

5．库帮采用坚实沉重纹细木材，小帮饰面采用优质防火板上下全包（含插板）

6．库边胶条，50%－60%

7．袋口网架采用铜铸件，采用牛皮皮口

8．台球桌腿为优质中密度板经粘合冷压后形成

9．随台配件含记分牌1个、球杆2支、长打长架1副、短架杆1支、22彩球1盒、三角框1只、防尘台罩1个、壳粒2粒

（二）美式

1．外沿规格2810mm×1530mm×820mm

2．内沿规格2540mm×1270mm

3．台面材质为天然压石板，40mm±1.5mm

4．台桌框架采用天然实木，烘干后含水率≤10%

5．库帮采用坚实沉重纹细木材，小帮饰面采用优质防火板上下全包（含插板）

6．库边胶条，50%－60%

7．袋口网架为合金铸件，采用牛皮皮口

8．台球桌腿为优质中密度板经粘合冷压后形成

9．随台配件，球杆2支、球1盒、三角框1只、防尘台罩1个、壳粒2粒

九、野战文体箱

野战文体箱由锣鼓箱、文娱箱、健身箱和图书箱4个单元箱组成。4个单元采用同一种外形尺寸，采用滚塑技术制成，颜色与舰艇同一色系，四箱全部配套器材工艺要求和材料应符合相应的国家行业标准。

（一）箱体要求

1.采用聚乙烯阻燃材料，无污染，可以回收利用，滚塑工艺生产，主要金属附件采用不锈钢材料。

2.箱体颜色与舰艇同一色系，可印制指定标识与文字。

3.尺寸为1100±5mm×500±5mm×450±5mm。

4.具备防水、防盐雾、防腐蚀，耐高温、抗低温，抗冲击、耐高压特点。

5.使用保证期2年以上。

6.其它要求：箱体外部两端设置把手以及锁扣简易牢固，并在箱体正面安装可进行铅封或挂锁的锁扣。内部采用减震材料，根据内置器材外形尺寸制作而成，避免运输时损坏器材。整个箱体要求美观大方，布置合理，取用方便，搬运便捷。

（二）配套器材要求

1.锣鼓箱

（1）10寸堂鼓1个（含鼓锤和鼓绳）,尺寸为330mm×420mm×350mm，鼓面采用牛皮制作，鼓身采用杨木或椴木制作，鼓锤采用棉布裹制。

（2）锣1个（含锣锤），直径300mm×15mm，材质为铜锡合金，音响衰减时间大于4秒，锣锤采用槐木和棉布裹制。

（3）镲1副，直径185mm×50mm，采用铜锡合金制作，音响衰减时间大于4秒。

（4）手锣1个（含手锣板），直径215mm×15mm，采用铜锡合金制作，音响衰减时间大于4秒。

2.文娱箱

内置围棋1副，象棋1副，军棋1副，五子棋1副，跳棋1副，扑克10副，C调口琴2支，F调笛子2支，竹制快板2副，收音机（具备调频、中波、短波功能）2个，50W锂电池喊话器1个，木吉他1把。

3.健身箱

内置拉力器1个，臂力器1个（40kg 1个），握力器1副，乒乓球拍1副，羽毛球拍1副，足球1个，篮球1个，排球1个，铁质包胶哑铃1副（10kg）。

4.图书箱

内置精选健康、经典正版书籍杂志100册（套），健康、优秀国内外影视节目光盘100张（套）。