附件

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15"三分频音响 | 频响Frequency Range, 37Hz-19KHz; 灵敏度Sensitivity, 101dB; 阻抗lmpedance, 8Ω; 功率Power, 600W; 最大声压级Max SPL, 130dB; 覆盖角度Dispersion, 65ºH× 40ºV; 低音单元LF, 1x15";中音单元MF, 1x6.5";高音单元HF, 1x1.75";箱体Enclosure, 18mm桦木夹板; 表面Surface, 耐磨防水黑金沙面漆; 面罩Grilling, 铁网贴防水透气棉; 安装方式lnstallation, 专用飞行扣吊件; 连接器Connector, SPEAKON NL4x2; 产品尺寸Dim（HxWxD）, 735x456x420(mm); 包装尺寸Dim（HxWxD）, 830x580x500(mm). | 个 | 4 |
| 2 | 功放 | 输出功率OUTPUT POWER，在AC230V50Hz稳定电源下同时带载的功率输出(THD=1%)；8Ω，2×700W、2×900W，4Ω，2×1100W，2×1350W；8Ω桥接 BRIDGE，2000W 2600W；输入灵敏度INPUT SENSITIVITY，0.775V；输入阻抗INPUT IMPEDANCE，平衡20kΩ，非平衡10 kΩ；电压增益VOLTAGE GAIN，40dB，42dB；频响FREQUENCY RESPONSE，20Hz-20kHz（±0.5dB），总谐波失真THD+N ≤0.05%；信噪比 S/N RATE，＞95dB；阻尼系数 DAMPING FACTOR，＞200；转换速率SLEW RATE，＞20V / μ S；输出电路OUTPUT CIRCUITRY，2-tier Class H；冷却COOLING，气流由后至前；输入连接INPUT CONNECTORS，XLR，输出连接OUTPUT CONNECTORS，SPEAKON NL4 /接线柱；机箱尺寸DIMENSIONS(HWD)，90mm×480mm×365mm；供电要求POWER REQUIREMENTS AC230V/50HZ，±10%。 | 台 | 2 |
| 3 | 调音台 | 频响,输入到STEREO OUT,+0.5 dB/-1.5 dB (20 Hz到48kHz),参考额定输出电平@ 1kHz, GAIN旋钮:最小总谐波失真(THD+N),输入到STEREO OUT,0.03 % @ +14dBu (20 Hz到 20kHz),GAIN旋钮:最小 0.005 % @ +24dBu (1kHz),GAIN旋钮:最小嗡音&噪音*1(20 Hz 到20 kHz),同等输入噪音-128 dBu (Mono输入通道，Rs:150Ω,GAIN旋钮：最大残余输出噪音 -102 dBu (STEREO OUT, STEREO主推子：最小)串扰(1kHz)*2,l-78 dB输入通道,Mono [MIC/LINE],8Mono/Stereo [MIC/LINE]2Stereo [LINE],输出通道,STEREO OUT,2,MONITOR,OUT,1,PHONESl,1AUX SEND,4GROUP OUT,4,母线 ,立体声：1,编组：4,AUX(包括FX),输入通道功能=PAD (Mono) 26 dB,HPF(Mono) 80 Hz, 12 dB/倍频程 (Mono/Stereo:仅MIC)COMP (Mono)单旋钮压缩器（增益/阈值/比例）阈值：+22 dBu至-8 dBu，比例：1:1到4:1，输出电平：0 dB到7dB 起音时间：约 25msec，释音时间：约300msec EQ HIGH 增益：+15 dB/-15dB,频率：10kHz斜率EQ MID增益：+15dB/-15dB,频率：Mono 250Hz-5kHz峰值 Stereo 2.5kHz峰值EQ LOW,增益：+15dB/-15dB,频率：100Hz斜率PEAK LED (Mono),当post EQ信号到达削幅失真以下3dB时LED亮起,电平表Post STETREO LEVEL旋钮 2x12点距LED电平表[PEAK, +10, +6, +3, 0, -3, -6, -10, -15, -20, -25, -30 dB],内建数字效果 SPX算法 24编程，PARAMETER控制器：1, FOOT SW:1 (FX RTN CH 开/关),幻象电源电压,+48V,USB音频(MG16XU型号) 2 IN / 2 OUT,USB音频2.0兼容 采样率：最大192kHz,Bit深度：24-bit,电源适配器,AC 100 – 240 V, 50 / 60 Hz,功耗,30W,外观尺寸(W x H x D),444 mm x 130 mm x 500 mm(17.5"x 5.1"x 19.7"),包含附件,用说明说，技术规格，AC电源，Cubase Al下载信息,可选购配件,机柜安装套件：RK-MG12(供MG12XU, MG12使用),踏板开关：FC5,操作温度,0到40˚C. | 个 | 1 |
| 4 | 调光控台 | 内置USB存储器已存有3800多个灯库，并可自由增加,可管理外部灯库数量超过2008控台20倍以上,可外接USB存储器,2048个DMX输出通道,可控240台独立地址码的电脑灯,2048个常规灯控制通道,15个重放键控制450个场景、程序或剧本文件运行,功能描述,可配置常规灯、换色器和电脑灯通道的控制在同一按钮配置选灯操作升级,具有剧场和重放功能,图形发生器,音乐同步控制器,可外接标准彩色VGA(选配）显示器,面板采用PE面贴，耐磨，外观精美,可配置LED工作灯,采用流线设计，比2008外观线条更为流畅,产品尺寸：77x61x16CM,包装尺寸：86x71x34CM,额定电压：110V~220V 50~60Hz. | 套 | 1 |
| 5 | 音频处理器 | 输入增益,-40～+12dB,0.1dB/步,输出增益, -40～+12dB,0.1dB/步,输入延时,1S，21uS/步,输出延时, 1S，21uS/步,输入PEQ, 7/CH,输出PEQ, 7/CH,EQ增益,-30～15dB,0.1dB/步,EQ类型, PEQ / Low shelf / High shelf,EQ频率 ,19.7～21.9kHz,EQ带宽,PEQ 0.016～4CT,分频频率,19.7～21.9kHz,分频斜率,12,24,36,48,压限门限,-20～20dBu,步长0.5dB,压限比例,1.2:1～128:1 10种,上冲时间, 1～100mS，步长1mS,释放时间, 50～1000mS，步长50mS,动态范围, 112dB,共模抑制比, >50dB（30Hz～20kHz）,CROSSTALK, <-100dB,失真,0.002%(1kHz,1Vrms),系统预设,30,电源,90-240VAC 50/60Hz,尺寸,482*158*45mm。 | 台 | 1 |
| 6 | 手持无线话筒 | 接收系统,两组独立调谐器，分集式自动选择,镜象抑制,60 dB 正常, 55 dB 最高,射频灵敏度,20 dBμV 于调噪比 60dB(50Ω 终端),最大输出电平,平衡 (XLRM 卡农公座)： +9 dBV,非平衡 (6.3mm 插座)：+4 dBV,平衡音频输出衰减,0/-12 dB 两段选择,天线输入 BNC型, 50Ω,每端子偏压电压 12V 直流, 60mA,电源,直流 12-18V, 500mA, 提供电源适配器,外型大小,210.0 mm 宽 x 44.0 mm 高 x 162.2 mm 深,重量,1.0 公斤,附件 两根鞭状天线，机架套件，电源适配器. 射频功率输出高输出30mW,低输出10mW (可切换),杂散发射配合当地标准,收音头动圈,心形指向性,电池 (不包含) 1.5V AA 5号碱性电池 x 2 (不包含),电池寿命 (碱性电池),高输出7小时 低输出 9小时 (视乎电池种类),大小,233.0 mm 长，48.0 mm 机身最大直径,净重(不带电池),252 克,附件AT8456a,Quiet-Flex™ 话筒夹. | 套 | 4 |
| 7 | 头戴无线式话筒 | 接收系统,两组独立调谐器，分集式自动选择,镜象抑制,60 dB 正常, 55 dB 最高,射频灵敏度,20 dBμV 于调噪比 60dB(50Ω 终端),最大输出电平,平衡 (XLRM 卡农公座)： +9 dBV,非平衡 (6.3mm 插座)：+4 dBV,平衡音频输出衰减,0/-12 dB 两段选择,天线输入 BNC型, 50Ω,每端子偏压电压 12V 直流, 60mA,电源,直流 12-18V, 500mA, 提供电源适配器,外型大小,210.0 mm 宽 x 44.0 mm 高 x 162.2 mm 深,重量,1.0 公斤,附件 两根鞭状天线，机架套件，电源适配器. 射频功率输出,高输出30mW ; 低输出10mW (于50Ω, 可切换),杂散发射,配合当地标准,输入插头,4针带锁接头,,接点1:地线、接点2:乐器输入、接点3:话筒输入、接点4:供电偏压,电池 (不包含),1.5V AA 5号碱性电池 x 2 (不包含),电池寿命 (碱性电池),高输出7小时 ; 低输出 9小时 (视乎电池种类),大小,66.0 mm 宽 x 92.3 mm 高 x 22.5 mm 深. 收音头,固定充电背板，静电型电容式,指向特性,心形指向性,高通滤波,80 Hz, 18 dB/octave,开通灵敏度 / 幻象供电 -55 dB (1.7 mV) /, /电池,-56 dB (1.5 mV) 以 1V 于 1 Pa,输出阻抗 (幻象供电 / 电池) 200 / 270 欧姆,最大承受声压 / 幻象供电 ,146 dB /,/电池 132 dB 声压, 1 kHz 于 1% T.H.D.动态范围 (幻象供电 / 电池), 111 dB / 97 dB, 1 kHz 于最高声压,讯噪比,59 dB, 1 kHz 于 1 Pa,幻象供电,直流 11-52V, 耗电 2 mA 典型,电池种类 1.5V AA型 5号电池,耗电/电池寿命 0.4 mA / 1200小时 (碱性电池),开关,关闭、开启-平直、开启-高通滤波,重量 话筒 / 供电模组 31 克 / 139 克,外形尺寸,头环,165.0 mm - 宽度,67.0 mm - 话筒杆,话筒,10.0 mm - 直径,供电模组,84.0(高) x 63.0(宽) x 22.0(厚) mm,输出连接器 - 供电模组,内置 XLRM-3针卡农公头,连线 1.4 m - 长, 2.6 mm - 直径，话筒固,定连接，一端为TA3F屏蔽接头。附属品,AT8531 供电模组；AT8128 防风棉；AT8125 防风棉；电池. | 套 | 6 |
| 8 | 音箱机箱 | 15"三分频音响配套设备，每个音箱装音响2个 | 个 | 2 |
| 9 | 音箱落地支架 | 15"三分频音响配套设备 | 个 | 4 |
| 10 | 16U3门防震机箱 | 功放配套设备，存放功放 | 个 | 1 |
| 11 | 头戴无线式话筒 | 无线麦配套设备（手持、头戴） | 个 | 2 |
| 12 | 音箱线、信号线 |  | 米 | 400 |
| 13 | 麦支架 | 手持无线麦配套设施 | 个 | 4 |